## BASIC 2.0

POWER AMPLIFIER

# 1 – Introdução

O BASIC 2.0 é um amplificador, com saída de tensão de 12V desenvolvido para sonorizar, Shoppings, Teatros, Hotéis, Auditórios, Escritórios, Supermercados, Lojas, Consultórios, Aeroportos e etc..

Construído em gabinete de 1 ½  ( uma e meia ) unidade rack,  o BASIC 2.0 ocupa o espaço mínimo em seu bastidor.

Por não possuir ventilador interno, recomendamos utiliza-lo somente em bastidores com ventilação forçada.

-  Circuito de alta velocidade ( Não mascara a sua fonte de sinal );

-  Fornece 35 WRMS por canal ( total 70 WRMS ) a 4 OHMS de impedância nas cargas;

-  Saída sem transformador, proporcionando melhor qualidade de som;

-  Fonte de alimentação com transformador toroidal;

-  Controle de volume no painel frontal;

-  Indicadores visuais de sinal PC e CD no painel frontal;

-  Entrada com conector RCA.

2 – Precauções

1 - Verifique sempre a chave seletora de voltagem antes de ligar o aparelho, ela deve estar de acordo com a rede local.

O BASIC 2.0 sai da fábrica com a chave seletora em 220V;

2- Use somente fusíveis de retardo conforme o valor especificado no painel traseiro do aparelho;

# 127V  -  1A      /      220V  -  0,5A

3 - Verifique se a impedância da linha ou as caixas acústicas está correta e se os transformadores casadores correspondem

a sua  necessidade ( impedância , potência e tensão do primário );

4- Certifique-se quanto ao nível de sinal na entrada e se o mesmo não apresenta tensão contínua;

5 - Durante a utilização, corrigir o volume ( level ) caso o sinal esteja saturado;

6 - O sinal saturado apresenta tensão contínua na saída, saturando os transformadores casadores, podendo até

queimá-los. O mesmo ocorre com os falantes quando usar caixas acústicas;

7 - A impedância de entrada é de 27 KOHMS. Esta impedância cai pela metade quando ligamos duas entradas em

paralelo, cai novamente pela metade se ligarmos quatro entradas em paralelo, e assim sucessivamente,  portanto,

verifique se a fonte de sinal suporta o número de amplificadores a ela ligados.

Não nos responsabilizamos por danos causados por erros de instalação ou uso inadequado do aparelho.

8 - Nunca obstrua as aletas de ventilação. O BASIC 2.0 não possui ventilador interno.

3 – Painel  Dianteiro

1 - Chave de power: liga e desliga o aparelho;

2 - Led indicador da chave de power: indica se o aparelho está ligado;

3 - Botão de Level 1: Controla o nível de entrada do PC;

4 - Botão de Level 2: Controla o nível de entrada do CD;

5 - Controle  de graves: Aumenta ou atenua os graves do sinal;

6 - Controle de agudos: Aumenta ou atenua os agudos do sinal;

7 - Controle de ganho de microfone 1: Aumenta ou atenua o sinal do microfone 1;

8 - Controle de ganho de microfone 2: Aumenta ou atenua o sinal do microfone 2;

9 - Controle de  Programa: Aumenta ou atenua o sinal da entrada de PC ou CD;

10 - Chave de Seleção de entrada PC e CD: Indica sinal na entrada de PC ou CD

11 - Led´s indicadores PC e CD: Indica a entrada selecionada de PC ou CD.

# 4 – Painel Traseiro

# 1 - Entrada de força;

# 2 - Saídas de sinal ( OUT );

3 - Controle de ganho do sinal de gongo: Aumenta ou atenua o sinal que vem do gongo;

# 4 – Gate P2: Aciona o gongo por contato seco;

# 5 - Entradas de sinal ( IN ): PC e CD;

# 6 - Entrada P10 de microfone – Microfone 2;

# 7 - Entrada P10 de microfone – Microfone 1;

# 8 - Fusível de Proteção - Usar conforme especificação;

# 9 - Chave seletora de voltagem: Selecionar conforme a tensão local ( 127 V / 220 V ).

# 5 – Diagrama de ligações

# 6 - Especificações técnicas

# Medições feitas com rede de 127 VAC

| Potência | 2x 35 WRMS a 4 OHMS |
| --- | --- |
| Distorção Harmônica Total | menor que 0,03% com carga resistiva |
| Resposta de Freqüência | 30 Hz a 20 kHz |
| Relação Sinal / Ruído | melhor que 100 dB |
| Impedância de Entrada | 27 KOHMS |
| Dimensões ( gabinete ) | 210 x 300 x 63 |
| Dimensões ( com painel ) | 213 x 305 x 66,6 |
| Peso | 4 Kg |
| Consumo Máximo | 150 W |